Комплектующие (фитинги) для ограждений

1. Фитинги

1.1 Назначение фитингов

1.2 Области применения фитингов

1.3 Способы соединения фитингов и труб

1.4 Недостатки и преимущества конструкций из труб и фитингов

3. Лестничные заграждения и другие подобные конструкции

3.1 Основные узлы лестничных ограждений

- Фитинги

  - Назначение фитингов

Фитинги – элементы, предназначенные для сборки различных конструкций из труб.

К фитингам относятся:

- Отводы, тройники и переходы под сварку

- Краны, фланцы, заглушки для резьбовых соединений

- Элементы крепления узлов лестничных ограждений

- И т.д.

Основное назначение фитингов упростить и облегчить  сборку различных  конструкций из труб (трубопроводы, строительные конструкции, ограждающие конструкции и т.п.).

1.2 Области применения фитингов

Монтаж трубопроводов – отводы, тройники, переходы, краны, фланцы и т.п.

Строительные конструкции – отводы, тройники, фланцы и т.д.

Лестничные ограждения – отводы, тройники и различные специальные элементы лестничных ограждений

1.3 Способы соединения фитингов и труб

Сварка – применяется при монтаже трубопроводов, строительных и ограждающих конструкций.

Клеевые соединения – строительные и ограждающие конструкции. Клеевые соединения, выполненные с применением современных клеев и специальных фитингов не уступают, а по некоторым параметрам даже превосходят сварные соединения, т.к. возможна разборка таких соединений.

Соединение заклепками – строительные и ограждающие конструкции. Легко рассчитываемые и просто выполняемые соединения. Имеют высокую прочность и пластичность, возможна разборка.

Резьбовые соединения – монтаж трубопроводов, строительные конструкции. Легко собираются и разбираются, требуют герметизации специальными герметиками.

Болтовые и винтовые соединения –  строительные и ограждающие конструкции, легко рассчитываемые, просто собираемые и разбираемые соединения

Существуют так же и другие методы сборки труб с фитингами (горячая посадка с натягом, обжим и т.п.).

1.4 Недостатки и преимущества конструкций из труб и фитингов

Недостатки:

- Основной и единственный недостаток конструкций из труб и фитингов – это высокие требования к монтажу конструкции, т.е. любое соединение должно быть прочным, надежным, в необходимых случаях герметичным, сохраняться при предусмотренных расчетами упругих (возможно пластичных) деформациях конструкций.

Преимущества:

- Возможность избежать предварительной станочной подготовки перед монтажом конструкции или трубопровода (гибка труб, подготовка «врезов» и т.п.)

- Возможность изготовления самых различных вариантов конструкций, которые не возможно изготовить без использования фитингов

- Простота сборки конструкций

3. Лестничные заграждения и другие подобные конструкции

3.1 Основные узлы лестничных ограждений

Любая ограждающая конструкция состоит из трех основных элементов:

- Поручень

- Стойка

- Ригели

Основные узлы:

- Крепление стойки к полу

- Крепление поручня к стойке

- Крепление ригелей (стекол или других элементов) к стойке

- Поворот ограждения

- Начло/окончание ограждения

Крепление стойки к полу

Использование закладных стоек с одним или тремя анкерными болтами.

Закладная стойка – конструкция, состоящая из трубы и приваренного к ней фланца или пятака. Во фланце обычно выполняется три отверстия под анкерные болты, пятак же представляет собой «гайку» приваренную к трубе.

Тип закладной стойки определяется исходя из прочностных свойств материала пола и требованиям по прочности и жесткости ограждения.

После монтажа закладных стоек на них наносится клей и надевается нержавеющая или биметаллическая труба, выполняющая функцию стойки, место крепления закладной стойки к поверхности пола маскируется специальными накладками, обычно они называются – «низ стойки»

Заглубление трубы в пол

Для использования данного метода монтажа стоек в поверхности пола бурятся отверстия диаметром большим, чем диаметр стойки (для заполнения пространства клеевой смесью) и глубиной 120 – 160 мм в зависимости от материала пола

Место крепления стойки в пол может быть замаскировано специальной накладкой, либо замаскировано и укреплено фундаментальным фланцем, прикрепляемым к поверхности пола нержавеющими винтами (предварительно следует произвести разметку и просверлить отверстия для установки «пробок»)

Крепление стойки с боку лестничного пролета или сбоку плиты балкона при помощи специальных фитингов.

Этот вид закрепления стойки очень эстетичен. Для его выполнения используются специальные узлы, которые крепятся при помощи винтов или анкерных болтов, либо другими способами, предусмотренными инструкцией монтажа данных узлов. Стойка закрепляется в узле методом, предусмотренным конструкцией узла (клей, винт или заклепка). Материал стойки может быть любой – биметаллическая нержавеющая труба или полностью нержавеющая труба.

Остальные способы крепления являются вариациями, приведенных выше.

Так, например, фланец или пятак может быть приварен непосредственно к самой стойке. При этом не важно какой материал стойки и пятака (фланца), т.к. место сварки будет в последствии замаскировано накладкой. Труба стойки может быть подварена к нижней части фундаментального фланца. При этом можно предусмотреть некоторое заглубление стойки в пол.

Так же есть, конструкции, выполняющие роль закладной стоки, собирающиеся без использования клея или сварки (механическая сборка).

Крепление поручня к стойке (стене)

Сварка

Поручень может быть непосредственно приварен к стойке, либо к наконечнику, который «сажается» на стойку.

Механическая сборка

Поручень может быть прикреплен к стойке механическим способом (винт, болт, заклепка) при этом применяются специальные фитинги.

Крепление поручня к стене

Осуществляется при помощи специальных фитингов, крепление поручня к трубе может быть выполнено сваркой, либо механическим путем

Крепление ригелей (стекол или других элементов) к стойке

Крепление саморезом или прихватка сваркой

Ригель может быть прикреплен к стойке в экономических вариантов заграждений прикреплен саморезом или прихвачен сваркой.

Крепление при помощи ригеледержателей

Для более дорогих вариантов заграждений для крепления ригеля используются ригеледержатели различного вида. Ригеледержатель к стойке крепится или сваркой, или механическим путем.

Крепление стекол

Крепление стекол осуществляется при помощи стеклодержателей, которые крепятся к стойке сваркой или мехеническим путем

Поворот ограждения

Переход от наклонного участка ограждения к прямому

Выполняется при помощи фитингов – колено 45, колено с регулируемым углом поворота или другими соединительными элементами.

Поворот ограждения

Выполняется при помощи – колено 90 и других элеменотв.

Начало/окончание ограждения

Для организации начала и окончания ограждения могут использоваться различные виды заглушек для поручней и ригелей, окончания поручней. Либо применяются конструктивные решения самих производителей ограждений.