ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (495) 979-76-05

(977) 316-76-05

(903) 100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог по моющим головкам

# Предназначены для дооборудования технологических емкостей с целью санитарной мойки внутренней поверхности резервуаров. Основные преимущества: эффективное моющее воздействие, простая конструкция, удобные в эксплуатации и обслуживании, максимальная зона воздействия, экономичное использование моющих растворов.

# Головки моющие ротационные (вращающиеся) из нержавеющей стали

# Моющая головка ротационная (вращающаяся) AISI 304, 360гр. шар ф45мм.  в/резьба  1"

| Технические характеристики | Ф шара 45мм. |
| --- | --- |
| Расход жидкости – м3/ч | 8 |
| Рабочее давление - МПа | 0,2-0,25 |
| Радиус действия - м | 1,25 |
| Зона действия – град. | 360 |
| Тип соединения | Внутренняя резьба 1* |
| Марка стали | AISI 304 |

# Моющая головка ротационная (вращающаяся) AISI 304,  360гр. шар ф65мм.  в/резьба  1 ¼ "

| Технические характеристики | Ф шара 65мм. |
| --- | --- |
| Расход жидкости – м3/ч | 12 |
| Рабочее давление - МПа | 0,25-0,3 |
| Радиус действия - м | 2 |
| Зона действия – град. | 360 |
| Тип соединения | Внутренняя резьба 1 1/4* |
| Марка стали | AISI 304 |

# Моющая головка ротационная (вращающаяся)   AISI 316L, 360гр. шар ф53мм.  в/резьба  1"

| Технические характеристики | Ф шара 53мм. |
| --- | --- |
| Расход жидкости – м3/ч | 8 |
| Рабочее давление - МПа | 0,2-0,25 |
| Радиус действия - м | 1,25 |
| Зона действия – град. | 360 |
| Тип соединения | Внутренняя резьба 1* |
| Марка стали | AISI 316L |

# Моющая головка ротационная (вращающаяся) AISI 316L, 360гр. шар ф63мм.  в/резьба  1 ¼ "

| Технические характеристики | Ф шара 63мм. |
| --- | --- |
| Расход жидкости – м3/ч | 12 |
| Рабочее давление - МПа | 0,25-0,3 |
| Радиус действия - м | 2 |
| Зона действия – град. | 360 |
| Тип соединения | Внутренняя резьба 1 1/4* |
| Марка стали | AISI 316L |

# 5322 А  Моющая головка ротационная (вращающаяся) AISI 316, 360гр. шар ф45мм. в/ резьба 3/4"

# Материал
Корпус: AISI 316 L (1.4404)
Шарики: AISI 316 L (1.4404) / PTFE
Остальной: AISI 316 L

Давление
Рабочее давление 1-3 bar
Рекомендованное давление 2 bar

Температура
Макс. рабочая температура 95° С
Макс. температура окружения 140° С 

Смачивание max 3 м 
Очистной радиус 1,4 м 
Присоединение
1) Резьба G 3/4
2) Разводная чека 
3) Для сваривания

# 5322 В  Моющая головка ротационная (вращающаяся) AISI 316L, 360гр. шар ф45мм.  шплинт

# Материал
Корпус: AISI 316 L (1.4404)
Шарики: AISI 316 L (1.4404) / PTFE
Остальной: AISI 316 L

Давление
Рабочее давление 1-3 bar
Рекомендованное давление 2 bar

Температура
Макс. рабочая температура 95° С
Макс. температура окружения 140° С 

Смачивание max 3 м 
Очистной радиус 1,4 м 
Присоединение
1) Резьба G 3/4
2) Разводная чека 
3) Для сваривания

# 5322 С  Моющая головка ротационная (вращающаяся) AISI 316, 360гр. шар ф45мм.  сварка

# Материал
Корпус: AISI 316 L (1.4404)
Шарики: AISI 316 L (1.4404) / PTFE
Остальной: AISI 316 L

Давление
Рабочее давление 1-3 bar
Рекомендованное давление 2 bar

Температура
Макс. рабочая температура 95° С
Макс. температура окружения 140° С 

Смачивание max 3 м 
Очистной радиус 1,4 м 
Присоединение
1) Резьба G 3/4
2) Разводная чека 
3) Для сваривания

# 5323 А  Моющая головка ротационная (вращающаяся) AISI 316, 360гр. шар ф65мм.       резьба 1 1/4"

# Материал
Корпус: AISI 316L (1.4404)
Шарики: AISI 316L (1.4404) / PTFE
Остальной: AISI 316 L

Давление
Рабочее давление 1-3 bar
Рекомендованное давление 2 bar

Температура
Макс. рабочая температура 95°С
Макс. температура окружения 140°С 

Смачивание max 3 м 
Очистной радиус 2 м 
Присоединение
1) Резьба G 1 1/4"
2) Разводная чека 
3) Для сваривания

# 5323 В  Моющая головка ротационная (вращающаяся) AISI 316L, 360гр. шар ф65мм.  шплинт

# Материал
Корпус: AISI 316L (1.4404)
Шарики: AISI 316L (1.4404) / PTFE
Остальной: AISI 316 L

Давление
Рабочее давление 1-3 bar
Рекомендованное давление 2 bar

Температура
Макс. рабочая температура 95°С
Макс. температура окружения 140°С 

Смачивание max 3 м 
Очистной радиус 2 м 
Присоединение
1) Резьба G 1 1/4"
2) Разводная чека 
3) Для сваривания

# 5323 С  Моющая головка ротационная (вращающаяся) AISI 316, 360гр. шар ф65мм.  сварка

# Материал
Корпус: AISI 316L (1.4404)
Шарики: AISI 316L (1.4404) / PTFE
Остальной: AISI 316 L

Давление
Рабочее давление 1-3 bar
Рекомендованное давление 2 bar

Температура
Макс. рабочая температура 95°С
Макс. температура окружения 140°С 

Смачивание max 3 м 
Очистной радиус 2 м 
Присоединение
1) Резьба G 1 1/4"
2) Разводная чека 
3) Для сваривания

Т-образная нержавеющая моющая распылительная головка

Головка ротационного действия, Кламп-соединение, материал AISI 316L.

Разбрызгиватель нержавеющий двухголовочный

Разбрызгиватель ротационного действия, ISO-соединение (внешняя резьба), материал AISI 316L

| Ду | D, мм | Н, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Рабочее давление, бар | Расход, м3/ч | Радиус действия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Rd 52x1/6" | 125 | 214 | 107 | 222 | 1,5 - 2 | 23 | 2 - 3 |
| 32 | Rd 58x1/6" | 125 | 214 | 107 | 222 | 1,5 - 2 | 23 | 2 - 3 |
| 40 | Rd 65x1/6" | 140 | 266 | 133 | 270 | 1,8 - 2,5 | 38 | 2,5 - 3 |
| 50 | Rd 78x1/6" | 140 | 266 | 133 | 270 | 2,5 - 3 | 60 | 3,5 - 4 |

# Головки моющие стационарные из нержавеющей стали

# 5318  Моющая головка стационарная AISI 316, 360гр. шар,  шплинт

| DN | Размер |
| --- | --- |
|  | mm | mm | mm | bar | m3/hod. | m | bar | m3/hod. | m |
| 28 | 28 | 12,2 | 1,3 | 1 | 1,863 | 0,615 | 2 | 2,635 | 1,231 |
| 40 | 40 | 22,2 | 1,3 | 1 | 5,130 | 2,841 | 2 | 7,255 | 5,681 |
| 50 | 50 | 22,2 | 1,6 | 1 | 5,590 | 1,537 | 2 | 7,906 | 3,074 |
| 50 | 50 | 28,2 | 1,6 | 1 | 7,255 | 2,589 | 2 | 10,260 | 5,177 |
| 65 | 65 | 28,2 | 1,6 | 1 | 8,771 | 2,047 | 2 | 12,403 | 4,093 |
| 65 | 65 | 34,3 | 1,6 | 1 | 7,906 | 1,663 | 2 | 11,180 | 3,326 |
| 65 | 65 | 40,5 | 1,6 | 1 | 10,541 | 3,643 | 2 | 14,907 | 7,186 |
| 90 | 90 | 40,5 | 2,5 | 1 | 31,623 | 2,086 | 2 | 44,721 | 4,172 |

# 5320  Моющая головка стационарная AISI 316, 180гр. шар,  шплинт

| DN |  |
| --- | --- |
|  | ø D | ø B | ø holes | Pressure, bar | Flow rate, m3/hod. | Action Radius, m | Pressure, bar | Flow rate, m3/hod. | Action Radius, m |
| 28 | 28 | 12,2 | 1,3 | 1 | 1,208 | 1,006 | 2 | 1,709 | 2,014 |
| 40 | 40 | 22,2 | 1,3 | 1 | 3,029 | 3,875 | 2 | 4,284 | 7,752 |
| 50 | 50 | 22,2 | 1,6 | 1 | 3,471 | 2,318 | 2 | 4,909 | 4,636 |
| 50 | 50 | 28,2 | 1,6 | 1 | 4,714 | 4,275 | 2 | 6,667 | 8,550 |
| 65 | 65 | 28,2 | 1,6 | 1 | 5,345 | 2,991 | 2 | 7,559 | 5,982 |
| 65 | 65 | 34,3 | 1,6 | 1 | 6,455 | 5,366 | 2 | 5,976 | 3,739 |
| 65 | 65 | 40,5 | 1,6 | 1 | 5,872 | 4,44 | 2 | 8,305 | 8,882 |
| 90 | 90 | 40,5 | 2,5 | 1 | 12,91 | 1,375 | 2 | 18,257 | 2,750 |

# 5321  Моющая головка стационарная AISI 316, 180гр. шар,  шплинт

| DN |  |
| --- | --- |
|  | ø D | ø B | ø holes | Pressure, bar | Flow rate, m3/hod. | Action Radius, m | Pressure, bar | Flow rate, m3/hod. | Action Radius, m |
| 28 | 28 | 12,2 | 1,3 | 1 | 1,208 | 1,006 | 2 | 1,709 | 2,014 |
| 40 | 40 | 22,2 | 1,3 | 1 | 3,029 | 3,875 | 2 | 4,284 | 7,752 |
| 50 | 50 | 22,2 | 1,6 | 1 | 3,471 | 2,318 | 2 | 4,909 | 4,636 |
| 50 | 50 | 28,2 | 1,6 | 1 | 4,714 | 4,275 | 2 | 6,667 | 8,550 |
| 65 | 65 | 28,2 | 1,6 | 1 | 5,345 | 2,991 | 2 | 7,559 | 5,982 |
| 65 | 65 | 34,3 | 1,6 | 1 | 6,455 | 5,366 | 2 | 5,976 | 3,739 |
| 65 | 65 | 40,5 | 1,6 | 1 | 5,872 | 4,44 | 2 | 8,305 | 8,882 |
| 90 | 90 | 40,5 | 2,5 | 1 | 12,91 | 1,375 | 2 | 18,257 | 2,750 |