|  | РФ, 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 3 тел.факс (495) 979-76-05, моб. (903) 100-34-47, (977) 316-76-05 ICQ: 408280786 Сайт: www.tdprometey.ru E-mail: info@tdprometey.ru |
| --- | --- |

Предлагаем поставку нержавеющей бесшовной трубы:

Труба нержавеющая бесшовная диаметр от 6 мм до 630 мм., ГОСТ 9940-81, 9941-81

Основной марочный состав: 10Х17Н13М2Т, AISI 316Ti, 12Х18Н10Т, AISI 321, 20Х23Н18, AISI 310S, 06ХН28МДТ, AISI 904L

Гибкая система скидок! Звоните - договоримся!

### Трубы бесшовные нержавеющие горячедеформированные

Ассортимент труб соответствует ГОСТ 9940-81.
Марки: трубы нержавеющие бесшовные: 12х18н10т, 10х17н13м2т, 20х23н18, 06хн28мдт.

Метод горячего проката является наиболее распространенным при производстве нержавеющих труб. Он применяется, когда достаточно стандартной точности размеров, поскольку при нагревании металла неизбежны его деформации. Если точности, которую могут дать трубы бесшовные горячедеформированные (их также называют горячекатанными), мало, того, их дополнительно отправляют на холодный прокатный стан. Однако существующих допусков в подавляющем большинстве случаев достаточно для работы в любых отраслях, поэтому труба бесшовная 12х18н10т горячекатанная, как правило, отправляется сразу к потребителю.

Главным эксплуатационным достоинством таких изделий является отсутствие сварного шва, благодаря чему бесшовная нержавеющая труба горячедеформированная гарантирована от протечек на протяжении долгих лет эксплуатации. При этом они способны выдерживать огромное давление, за счет чего с успехом используются для строительства магистральных трубопроводов и монтажа паровых систем. По статистике, трубы бесшовные горячекатанные являются самым распространенным сортом.

### Холодно- и теплодеформированные трубы бесшовные нержавеющие

Ассортимент труб нержавеющих соответствует ГОСТ 9941-81.
Марки: трубы бесшовные 12х18н10т, 10х17н13м2т, 20х23н18, 06хн28мдт.

Известно, что металл имеет свойство расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении, поэтому точность расчетов при его горячем прокате имеет определенные пределы. Если ее недостаточно — изготавливают трубы нержавеющие бесшовные холоднодеформированные. Такая технология несколько сложнее горячей прокатки и требует специальных металлургических станов, зато отличается существенно повышенной точностью размеров готовых изделий.

Их виды достаточно разнообразны и условно делятся на несколько групп в зависимости от химического состава стали, механических свойств и нормируемого гидравлического давления. Нержавеющие трубы бесшовные х/д могут применяться в совершенно разных отраслях, где критично важна их способность выдерживать повышенное давление. Главным достоинством, которым обладают трубы нержавеющие бесшовные х/д, является их высокая прочность. Ведь сварной шов по их длине, который наиболее подвержен коррозии и неустойчив к повышенному давлению, просто отсутствует.

Стандарты:

| Сортамент холоднодеформированных нержавеющих труб | Размеры труб | Марка стали |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |  |
| ГОСТ 9941-81, DIN 17485, DIN 17456, ASTM A312 Трубы бесшовные холодно - и теплодеформированные из коррозионностойкой стали | 5-89 | 0,2-6,0 | 08-30Х13,12Х17,08-12Х18Н10Т,10Х17Н132Т,06ХН28М2Т,10-20Х23Н18,02-08Х18Н10 и другие по ГОСТ 5632-72 |

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина труб, м (не более) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,2-1,0 | 5-7 |
| 6-7 | 0,2-1,5 | 5-12 |
| 8-9 | 0,2-2,0 | 5-12 |
| 10-13 | 0,2-2,5 | 5-12 |
| 14-17 | 0,2-3,0 | 5-12 |
| 18-19 | 0,2-3,5 | 5-12 |
| 20 | 0,2-4,0 | 5-12 |
| 21-24 | 0,3-4,0 | 6-12 |
| 25/27/28 | 0,3-4,5 | 6-12 |
| 30/32-35 | 0,3-5,5 | 6-12 |
| 36 | 0,4-5,5 | 6-12 |
| 38/40/42/45 | 0,4-6,0 | 6-12 |
| 48/50 | 0,4-7,5 | 6-12 |
| 51/53/54/56/57 | 0,5-7,5 | 6-7 |
| 60 | 0,5-8,0 | 6-7 |
| 63/65/68/70/73/75 | 1,5-8,5 | 7 |
| 76/80/83/85 | 3,0-8,5 | 7 |
| 89/90 | 4,0-8,5 | 7 |
| 95 | 4,0-5,0 | 7 |
| 108-630 | 4,0-28,0 | по запросу |

По длине трубы изготавливают:

| Мерной длины | в пределах немерной, но не более указанной в таблице. |
| --- | --- |
| Немерной длины | с толщиной стенки до 0,5 мм – от 0,75 м до величины, указанной в таблице; с толщиной стенки от 0,5 до 1,0 мм – от 1,0 м до величины, указанной в таблице; с толщиной стенки 1,0 мм и более – от 1,5 до 12,5 м. |

Трубы стальные бесшовные. Марка стали AISI 304, 321, 316

Теоретический вес 1 погонного метра (кг), при толщине стенки:

| мм | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1,2 | 1,4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 0,012 | 0,025 | 0,032 | 0,034 | 0,038 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,014 | 0,031 | 0,04 | 0,044 | 0,05 | 0,054 | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,019 | 0,044 | 0,058 | 0,064 | 0,075 | 0,084 | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,024 | 0,056 | 0,075 | 0,084 | 0,1 | 0,114 | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,029 | 0,069 | 0,093 | 0,104 | 0,125 | 0,144 | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,039 | 0,094 | 0,128 | 0,144 | 0,175 | 0,204 | 0,231 | 0,243 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,044 | 0,106 | 0,145 | 0,164 | 0,2 | 0,35 | 0,266 | 0,281 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 0,119 | 0,163 | 0,184 | 0.225 | 0,264 | 0,301 | 0.319 | 0.400 | 0.469 | 0.525 | 0.569 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 0,144 | 0,198 | 0,224 | 0.275 | 0,324 | 0,371 | 0.394 | 0.500 | 0.594 | 0.675 | 0.734 | 0.800 |  |  |  |  |
| 14 |  | 0,169 | 0,233 | 0,264 | 0.325 | 0,384 | 0,441 | 0.469 | 0.600 | 0.718 | 0.825 | 0.906 | 0.986 |  |  |  |  |
| 15 |  | 0,181 | 0,25 | 0,284 | 0.345 | 0,414 | 0,476 | 0.499 | 0.641 | 0.771 | 0.888 | 0.993 | 1.090 | 1.170 | 1.230 |  |  |
| 16 |  | 0,194 | 0,268 | 0,304 | 0.375 | 0,444 | 0,511 | 0.543 | 0.700 | 0.844 | 0.975 | 1.094 | 1.200 | 1.293 | 1.375 |  |  |
| 18 |  | 0,219 | 0,303 | 0,344 | 0.425 | 0,504 | 0,581 | 0.619 | 0.800 | 0.969 | 1.125 | 1.269 | 1.400 | 1.519 | 1.625 |  |  |
| 20 |  | 0,244 | 0,338 | 0,384 | 0.475 | 0,564 | 0,651 | 0.694 | 0.900 | 1.094 | 1.275 | 1.443 | 1.600 | 1.744 | 1.875 | 1.994 | 2.100 |
| 22 |  | 0,269 | 0,373 | 0,424 | 0.525 | 0,624 | 0,721 | 0.769 | 1.000 | 1.219 | 1.425 | 1.619 | 1.800 | 1.969 | 2.125 | 2.269 | 2.400 |
| 25 |  | 0,306 | 0,425 | 0,484 | 0.600 | 0,714 | 0,826 | 0.881 | 1.150 | 1.406 | 1.650 | 1.881 | 2.100 | 2.306 | 2.500 | 2.681 | 2.850 |
| 27 |  | 0,331 | 0,46 | 0,524 | 1.040 | 0,774 | 0,896 | 0.956 | 1.250 | 1.531 | 1.800 | 2.056 | 2.300 | 2.531 | 2.750 | 2.956 | 3.150 |
| 28 |  | 0,344 | 0,478 | 0,544 | 0.675 | 0,804 | 0,931 | 0.994 | 1.300 | 1.594 | 1.875 | 2.144 | 2.400 | 2.644 | 2.875 | 3.094 | 3.300 |
| 30 |  | 0,369 | 0,513 | 0,584 | 0.725 | 0,864 | 1,001 | 1.069 | 1.400 | 1.719 | 2.025 | 2.319 | 2.600 | 2.869 | 3.125 | 3.369 | 3.600 |
| 32 |  | 0,394 | 0,548 | 0,624 | 0.775 | 0,924 | 1,071 | 1.144 | 1.500 | 1.840 | 2.175 | 2.494 | 2.800 | 3.094 | 3.375 | 3.644 | 3.900 |
| 34 |  | 0,419 | 0,583 | 0,664 | 0.825 | 0,984 | 1,141 | 1.219 | 1.600 | 1.969 | 2.325 | 2.669 | 3.000 | 3.319 | 3.625 | 3.919 | 4.200 |
| 36 |  | 0,443 | 0,618 | 0,704 | 0.875 | 1,044 | 1,071 | 1.294 | 1.700 | 2.094 | 2.475 | 2.844 | 3.200 | 3.544 | 3.875 | 4.194 | 4.500 |
| 38 |  | 0,469 | 0,653 | 0,744 | 0.925 | 1,104 | 1,281 | 1.369 | 1.800 | 2.219 | 2.625 | 3.019 | 3.400 | 3.769 | 4.125 | 4.469 | 4.800 |
| 40 |  | 0.494 | 0.688 | 0.784 | 0.975 | 1.164 | 1.351 | 1.444 | 1.900 | 2.344 | 2.775 | 3.194 | 3.600 | 3.994 | 4.375 | 4.744 | 5.100 |
| 42 |  | 0.519 | 0.723 | 0.824 | 1.025 | 1.224 | 1.421 | 1.519 | 2.000 | 2.469 | 2.925 | 3.369 | 3.800 | 4.219 | 4.625 | 5.019 | 5.400 |
| 45 |  | 0.556 | 0.775 | 0.884 | 1.075 | 1.314 | 1.526 | 1.631 | 2.150 | 2.656 | 3.150 | 3.631 | 4.100 | 4.556 | 5.000 | 5.431 | 5.850 |
| 48 |  | 0.594 | 0.828 | 0.944 | 1.175 | 1.404 | 1.631 | 1.744 | 2.300 | 2.844 | 3.375 | 3.894 | 4.400 | 4.894 | 5.375 | 5.844 | 6.300 |
| 50 |  | 0.619 | 0.863 | 0.984 | 1.225 | 1.464 | 1.701 | 1.819 | 2.400 | 2.969 | 3.525 | 4.069 | 4.600 | 5.119 | 5.625 | 6.119 | 6.600 |
| 51 |  | 0.631 | 0.625 | 1.004 | 1.250 | 1.494 | 1.736 | 1.856 | 2.450 | 3.031 | 3.600 | 4.156 | 4.700 | 5.231 | 5.750 | 6.256 | 6.750 |
| 53 |  | 0.656 | 0.915 | 1.044 | 1.300 | 1,554 | 1,806 | 1,931 | 2,55 | 3,156 | 3,75 | 4,331 | 4,9 | 5,456 | 6 | 6,531 | 7,05 |
| 56 |  | 0,694 | 0,968 | 1,104 | 1,375 | 1,644 | 1,911 | 2,044 | 2,7 | 3,344 | 3,975 | 4,594 | 5,2 | 5,794 | 6,375 | 6,944 | 7,5 |
| 57 |  | 0,706 | 0,985 | 1,124 | 1,4 | 1,674 | 1,946 | 2,081 | 2,75 | 3,406 | 4,05 | 4,681 | 5,3 | 5,906 | 6,5 | 7,081 | 7,65 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 2,569 | 3,4 | 4,219 | 5,025 | 5,819 | 6,6 | 7,369 | 8,125 | 8,869 | 9,6 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  | 2,794 | 3,7 | 4,594 | 5,476 | 6,344 | 7,2 | 8,044 | 8,875 | 9,694 | 10.500 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | 2,944 | 3,9 | 4,844 | 5,775 | 6,694 | 7,6 | 8,494 | 9,375 | 10,244 | 11,1 |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  | 3,131 | 4,15 | 5,156 | 6,15 | 7,13 | 8,1 | 9,056 | 10 | 10,931 | 11,85 |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  | 3,281 | 4,35 | 5,406 | 6,45 | 7,481 | 8,5 | 9,506 | 10,5 | 11,481 | 12,45 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 | 9,619 | 10,625 | 11,619 | 12,6 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,125 | 13,269 | 14,4 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,875 | 14,094 | 15,3 |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,625 | 14,919 | 16,2 |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,25 | 16,706 | 18,15 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 17,531 | 19,05 |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,875 | 18,494 | 20,1 |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,25 | 21,106 | 22,95 |

| мм | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 6.744 | 7.176 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 7.069 | 7.525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 7.231 | 7.700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 7,556 | 8,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 8,044 | 8,575 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 8,206 | 8,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 10,318 | 11,025 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 11,294 | 12,075 | 13,6 | 16,5 |  |  |  |  |  |
| 80 | 11,944 | 12,775 | 14,4 | 17,5 | 18,975 | 20,4 |  |  |  |
| 85 | 12,756 | 13,65 | 15,4 | 18,75 | 20,35 | 21,9 |  |  |  |
| 89 | 13,406 | 14,35 | 16,2 | 19,75 | 21,45 | 23,1 |  |  |  |
| 90 | 13,569 | 14,525 | 16,4 | 20 | 21,725 | 23,4 |  |  |  |
| 102 | 15,519 | 16,625 | 18,8 | 23 | 25,025 | 27 |  |  |  |
| 108 | 16,494 | 17,675 | 20 | 24,5 | 26,675 | 28,8 |  |  |  |
| 114 | 17,469 | 18,725 | 21,2 | 26 | 28,325 | 30,6 |  |  |  |
| 127 | 19,581 | 21 | 23,8 | 29,25 | 31,9 | 34,5 | 37,05 | 39,55 | 42 |
| 133 | 20,556 | 22,05 | 25 | 30,75 | 33,55 | 36,3 | 39 | 41,65 | 47,2 |
| 140 | 21,694 | 23,275 | 26,4 | 32,5 | 35,475 | 38,4 | 41,275 | 44,1 | 46,875 |
| 159 | 24,781 | 26,6 | 30,2 | 37,25 | 40,7 | 44,1 | 47,45 | 50,75 | 54 |
| 219 |  |  |  | 52,25 | 57,2 | 62,1 | 66,95 | 71,75 | 76,5 |
| 245 |  |  |  | 58,75 | 64,35 | 69,9 | 75,4 | 80,85 | 86,25 |
| 273 |  |  |  | 65,75 | 72,05 | 78,3 | 84,5 | 90,65 | 96,75 |
| 325 |  |  |  | 78,75 | 86,35 | 93,9 | 101,4 | 108,85 | 116,25 |